PV200通信协议(PELCO-D,PELCO-P)

文档版本		V1.0

发布日期		2016-03-25

通信主题		摄像机控制

使用范围

Pelco-D 协议命令列表

SUM(add byte 2,3,4,5,6)

| Function | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UP上 | 0xFF | 地址号00-FF | 0x00 | 0x08 | Pan Speed水平速度0x01-40 | Tilt Speed俯仰速度0x01-40 | 1到6相加SUM |
| DOWN下 | 0xFF | 地址号00-FF | 0x00 | 0x10 | Pan Speed水平速度0x01-40 | Tilt Speed俯仰速度0x01-40 | 1到6相加SUM |
| LEFT左 | 0xFF | 地址号00-FF | 0x00 | 0x04 | Pan Speed水平速度0x01-40 | Tilt Speed俯仰速度0x01-40 | 1到6相加SUM |
| RIGHT右 | 0xFF | 地址号00-FF | 0x00 | 0x02 | Pan Speed水平速度0x01-40 | Tilt Speed俯仰速度0x01-40 | 1到6相加SUM |
| Upleft上左 | 0xFF | 地址号00-FF | 0x00 | 0x0C | Pan Speed水平速度0x01-40 | Tilt Speed俯仰速度0x01-40 | 1到6相加SUM |
| Upright上右 | 0xFF | 地址号00-FF | 0x00 | 0x0A | Pan Speed水平速度0x01-40 | Tilt Speed俯仰速度0x01-40 | 1到6相加SUM |
| DownLeft下左 | 0xFF | 地址号00-FF | 0x00 | 0x14 | Pan Speed水平速度0x01-40 | Tilt Speed俯仰速度0x01-40 | 1到6相加SUM |
| DownRight下右 | 0xFF | 地址号00-FF | 0x00 | 0x12 | Pan Speed水平速度0x01-40 | Tilt Speed俯仰速度0x01-40 | 1到6相加SUM |
| Zoom In变倍+ | 0xFF | 地址号00-FF | 0x00 | 0x20 | 0x00 | 0x00 | 1到6相加SUM |
| Zoom Out变倍- | 0xFF | 地址号00-FF | 0x00 | 0x40 | 0x00 | 0x00 | 1到6相加SUM |
| Focus Far聚焦远 | 0xFF | 地址号00-FF | 0x00 | 0x80 | 0x00 | 0x00 | 1到6相加SUM |
| Focus Near聚焦近 | 0xFF | 地址号00-FF | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 1到6相加SUM |
| Set Preset设置预置位 | 0xFF | 地址号00-FF | 0x00 | 0x03 | 0x00 | Preset ID预置位号 | 1到6相加SUM |
| Clear Preset清除预置位 | 0xFF | 地址号00-FF | 0x00 | 0x05 | 0x00 | Preset ID预置位号 | 1到6相加SUM |
| Call Preset调用预置位 | 0xFF | 地址号00-FF | 0x00 | 0x07 | 0x00 | Preset ID预置位号 | 1到6相加SUM |
| Query Pan Position查询水平位置 | 0xFF | 地址号00-FF | 0x00 | 0x51 | 0x00 | 0x00 | 1到6相加SUM |
| Query Pan Position Response返回水平位置 | 0xFF | 地址号00-FF | 0x00 | 0x59 | Value High Byte高位值 | Value Low Byte低位值 | 1到6相加SUM |
| Query Tilt Position查询俯仰位置 | 0xFF | 地址号00-FF | 0x00 | 0x53 | 0x00 | 0x00 | 1到6相加SUM |
| Query Tilt Position Response返回俯仰位置 | 0xFF | 地址号00-FF | 0x00 | 0x5B | Value High Byte高位值 | Value Low Byte低位值 | 1到6相加SUM |
| Query Zoom Position查询变倍位置 | 0xFF | 地址号00-FF | 0x00 | 0x55 | 0x00 | 0x00 | 1到6相加SUM |
| Query Zoom Position Response返回变倍位置 | 0xFF | 地址号00-FF | 0x00 | 0x5D | Value High Byte高位 | Value Low Byte低位值 | 1到6相加SUM |

例如：

pel-d协议 1号地址

FF 01 00 04 1E 00 23 //上

FF 01 00 02 1E 00 21 //下

FF 01 00 08 00 1E 27 //左

FF 01 00 10 00 1E 2F //右

FF 01 00 00 00 00 01 //停止

FF 01 00 20 00 00 21 //变倍拉大

FF 01 00 40 00 00 41 //变倍缩小

FF 01 00 00 00 00 01 //停止

FF 01 01 00 00 00 02 //聚焦近

FF 01 00 80 00 00 81 //聚焦远

FF 01 02 00 00 00 03 //光圈开

FF 01 04 00 00 00 05 //光圈关

FF 01 00 03 00 01 05 //设置1号预置位

FF 01 00 07 00 01 09 //调用1号预置位

FF 01 00 05 00 01 07 //清除1号预置位

Pelco-P 协议命令列表

XOR(XOR 1-7 bytes)

| Function | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UP上 | 0xA0 | 地址号00-FF | 0x00 | 0x08 | Pan Speed水平速度0x01-40 | Tilt Speed俯仰速度0x01-40 | 0xAF | 1-7倍异或XOR |
| DOWN下 | 0xA0 | 地址号00-FF | 0x00 | 0x10 | Pan Speed水平速度0x01-40 | Tilt Speed俯仰速度0x01-40 | 0xAF | 1-7倍异或XOR |
| LEFT左 | 0xA0 | 地址号00-FF | 0x00 | 0x04 | Pan Speed水平速度0x01-40 | Tilt Speed俯仰速度0x01-40 | 0xAF | 1-7倍异或XOR |
| RIGHT右 | 0xA0 | 地址号00-FF | 0x00 | 0x02 | Pan Speed水平速度0x01-40 | Tilt Speed俯仰速度0x01-40 | 0xAF | 1-7倍异或XOR |
| Upleft上左 | 0xA0 | 地址号00-FF | 0x00 | 0x0C | Pan Speed水平速度0x01-40 | Tilt Speed俯仰速度0x01-40 | 0xAF | 1-7倍异或XOR |
| Upright上右 | 0xA0 | 地址号00-FF | 0x00 | 0x0A | Pan Speed水平速度0x01-40 | Tilt Speed俯仰速度0x01-40 | 0xAF | 1-7倍异或XOR |
| DownLeft下左 | 0xA0 | 地址号00-FF | 0x00 | 0x14 | Pan Speed水平速度0x01-40 | Tilt Speed俯仰速度0x01-40 | 0xAF | 1-7倍异或XOR |
| DownRight下右 | 0xA0 | 地址号00-FF | 0x00 | 0x12 | Pan Speed水平速度0x01-40 | Tilt Speed俯仰速度0x01-40 | 0xAF | 1-7倍异或XOR |
| Zoom In变倍+ | 0xA0 | 地址号00-FF | 0x00 | 0x20 | 0x00 | 0x00 | 0xAF | 1-7倍异或XOR |
| Zoom Out变倍- | 0xA0 | 地址号00-FF | 0x00 | 0x40 | 0x00 | 0x00 | 0xAF | 1-7倍异或XOR |
| Focus Far聚焦远 | 0xA0 | 地址号00-FF | 0x00 | 0x80 | 0x00 | 0x00 | 0xAF | 1-7倍异或XOR |
| Focus Near聚焦近 | 0xA0 | 地址号00-FF | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0xAF | 1-7倍异或XOR |
| Set Preset设置预置位 | 0xA0 | 地址号00-FF | 0x00 | 0x03 | 0x00 | Preset ID预置位号 | 0xAF | 1-7倍异或XOR |
| Clear Preset清除预置位 | 0xA0 | 地址号00-FF | 0x00 | 0x05 | 0x00 | Preset ID预置位号 | 0xAF | 1-7倍异或XOR |
| Call Preset调用预置位 | 0xA0 | 地址号00-FF | 0x00 | 0x07 | 0x00 | Preset ID预置位号 | 0xAF | 1-7倍异或XOR |
| Query Pan Position查询水平位置 | 0xA0 | 地址号00-FF | 0x00 | 0x51 | 0x00 | 0x00 | 0xAF | 1-7倍异或XOR |
| Query Pan Position Response返回水平位置 | 0xA0 | 地址号00-FF | 0x00 | 0x59 | Value High Byte高位值 | Value Low Byte低位值 | 0xAF | 1-7倍异或XOR |
| Query Tilt Position查询俯仰位置 | 0xA0 | 地址号00-FF | 0x00 | 0x53 | 0x00 | 0x00 | 0xAF | 1-7倍异或XOR |
| Query Tilt Position Response返回俯仰位置 | 0xA0 | 地址号00-FF | 0x00 | 0x5B | Value High Byte高位值 | Value Low Byte低位值 | 0xAF | 1-7倍异或XOR |
| Query Zoom Position查询变倍位置 | 0xA0 | 地址号00-FF | 0x00 | 0x55 | 0x00 | 0x00 | 0xAF | 1-7倍异或XOR |
| Query Zoom Position Response返回变倍位置 | 0xA0 | 地址号00-FF | 0x00 | 0x5D | Value High Byte高位 | Value Low Byte低位值 | 0xAF | 1-7倍异或XOR |

例如：

pel-p协议 1号地址

A0 00 00 08 00 1E AF 19 //上

A0 00 00 10 00 1E AF 01 //下

A0 00 00 04 1E 00 AF 15 //左

A0 00 00 02 1E 00 AF 13 //右

A0 00 00 00 00 00 AF 0F//停止

A0 00 00 20 00 00 AF 2F //变倍

A0 00 00 40 00 00 AF 4F //变倍

A0 00 00 00 00 00 AF 0F //停止

A0 00 02 00 00 00 AF 0D //聚焦近

A0 00 01 00 00 00 AF 0E //聚焦远

A0 00 04 00 00 00 AF 0B //光圈开

A0 00 08 00 00 00 AF 07 //光圈关

A0 00 00 03 00 01 AF 0D //设置1号预置位

A0 00 00 07 00 01 AF 09 //调用1号预置位

A0 00 00 05 00 01 AF 0B //清除1号预置位

pel-p协议 2号地址

A0 01 00 08 00 1E AF 18 //上

A0 01 00 10 00 1E AF 00 //下

A0 01 00 04 1E 00 AF 14 //左

A0 01 00 02 1E 00 AF 12 //右

A0 01 00 20 00 00 AF 2E //变倍

A0 01 00 40 00 00 AF 4E //变倍

A0 01 00 00 00 00 AF 0E //停止

A0 01 02 00 00 00 AF 0C //聚焦近

A0 01 01 00 00 00 AF 0F //聚焦远

A0 01 04 00 00 00 AF 0A //光圈开

A0 01 08 00 00 00 AF 06 //光圈关

A0 01 00 03 00 01 AF 0C //设置1号预置位

A0 01 00 07 00 01 AF 08 //调用1号预置位

A0 01 00 05 00 01 AF 0A //清除1号预置位